SAKANAKO MANKOMUNITATEA-MANCOMUNIDAD DE SAKANA

D. DAVID OROZ ALONSO, PRESIDENTE

C/URIZ 32 31830 LAKUNTZA-NAVARRA

Lakuntza a 23 de febrero de 2018.

Se adjunta nueva alternativa a la propuesta de abastecimiento de la Mancomunidad de Sakana no recogida en el Plan Director del ciclo integral del agua en base a los siguientes argumentos:

1.- RECURSOS HIDRICOS

La Comarca de Sakana - Sakanako Mankomunitatea posee recursos hídricos de calidad a través de los manantiales que afloran en superficie desde las Sierras de Urbasa – Andia y Aralar.

El embalse de Urdalur, en la cabecera del rio Alzania, asegura el suministro de la comarca y el futuro desarrollo urbano, industrial, ganadero, e incluso de otro orden (lúdico – deportivo).

La solución de abastecimiento de la Comarca de Sakana, propuesta por la Mancomunidad de Sakana, consiste en aprovechar de manera combinada los siguientes recursos que ya están en explotación y que poseen calidad en el propio agua o después de su tratamiento de potabilización, siguientes:

El embalse Urdalur (1,89 hm3),

El manantial de  Jaunkoiturri - Urbasa (0,25 hm3),

El manantial de  Amariturrieta (0,47 hm3),

El manantial de  San Donato  Dorrao ( 0,03 hm3),

El manantial de Ubey, Unanue ( 0,02 hm3),

El manantial de Gambeta (Uharte Arakil), (0,26 hm3)

El manantial de Urruntzurre (0,2 hm3)

El manantial de  Iribas (0,63 hm3).

EMBALSE URDALUR.

- Capacidad de regulación (650,50) = 6 Hm3. (máximo nivel extraordinario)

- Capacidad de regulación 5,4 Hm3

- Cota de tomas: 612,50, Capacidad a esta cota: 0,18 Hm3.

625,50 ,Capacidad a esta cota: 1 Hm3.

640,50 , Capacidad a esta cota: 3,47 Hm3.

650,50 ( N.M.E.), Capacidad a esta cota: 6 Hm3.

- Volumen de regulación cuenca rio Alzania en Urdalur = 14,3 Hm3.

MANANTIAL “JAUNKOITURRI – URBASA” (OLAZTI)

El manantial “JAUNKOITURRI – URBASA” aflora bajo las calizas de la sierra de Urbasa, una cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del valle de Sakana junto con la Sierra de Aralar.

El acuífero de la Sierra de Urbasa acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre una superficie de unos 80 km2 filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “JAUNKOITURRI – URBASA” aporta un caudal de 7,86 l/s. por gravedad al depósito de Olazti / Olazagutia, suficiente para abastecer a la población de Olazti durante 8 meses al año, completándose en el periodo estival con un 20% de caudal desde Urdalur.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “JAUNKOITURRI – URBASA” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos y que además precisa de un bombeo intermedio en Olazti.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “JAUNKOITURRI – URBASA” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

4.- Se evita el uso de bombeo intermedio y riesgo de abastecimiento por interrupción del suministro energético.

MANANTIAL “AMARITURRIETA”, ETXARRI ARANATZ

El manantial “AMARITURRIETA” aflora bajo las calizas de la sierra de Andia, una cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del valle de Sakana junto con la Sierra de Aralar.

El acuífero de la Sierra de Andia acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre una superficie de unos 100 km2 filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “AMARITURRIETA” aporta un caudal de 15 l/s. por gravedad al depósito de Etxarri - Aranatz, suficiente para abastecer a la población durante todo el año.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “AMARITURRIETA” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “AMARITURRIETA” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

MANANTIAL “SAN DONATO”, DORRAO / TORRANO

El manantial “SAN DONATO” aflora bajo las calizas del monte Berian, a 1.494 m. de altitud que define la topografía del valle de Ergoiena junto con la Sierra de Andia.

Este acuífero acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre el Monte Beriain, filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por la cara oeste afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “SAN DONATO” aporta un caudal de 1 l/s. por gravedad al depósito de Dorrao / Torrano, suficiente para abastecer a la población durante todo el año.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “SAN DONATO” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos, y que además precisa de un bombeo intermedio.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “SAN DONATO” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

4.- Se evita el uso de bombeo intermedio y riesgo de abastecimiento por interrupción del suministro energético.

MANANTIAL “URBEY” - UNANU

El manantial “URBEY” aflora bajo las calizas del monte Berian, a 1.494 m. de altitud que define la topografía del valle de Ergoiena junto con la Sierra de Andia.

Este acuífero acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre el Monte Beriain, filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por la cara oeste afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “URBEY” aporta un caudal de 0,7 l/s. por gravedad al depósito de Unanue, suficiente para abastecer a la población durante todo el año.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “URBEY” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos, y que además precisa de un bombeo intermedio.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “URBEY” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

4.- Se evita el uso de bombeo intermedio y riesgo de abastecimiento por interrupción del suministro energético.

MANANTIAL GAMBETA – UHARTE ARAKIL

El manantial “Gambeta” aflora bajo las calizas de la sierra de Andia, una cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del valle de Sakana junto con la Sierra de Aralar.

El acuífero de la Sierra de Andia acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre una superficie de unos 100 km2 filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “Gambeta” aporta un caudal de 4 l/s. por gravedad al depósito de Uharte Arakil, suficiente para abastecer a la población durante todo el año.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “Gambeta” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “Gambeta” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

MANANTIAL URRUNTZURRE, IRAÑETA – VALLE ARAKIL

El manantial “URRUNTZURRE” aflora bajo las calizas de la sierra de Aralar, una cordillera montañosa de 1.240 m. de altitud que define la topografía del valle de Sakana junto con la Sierra de Andia.

El acuífero de la Sierra de Aralar acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre una superficie de unos 200 km2 filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “URRUNTZURRE” aporta un caudal de 6,20 l/s. a 6 núcleos del Valle Arakil, suficiente para abastecer a la población durante todo el año y explotaciones ganaderas de vacuno y porcino.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “URRUNTZURRE” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “URRUNTZURRE” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, y garantizar una alternativa de suministro, en caso de averias, desde Urdalur o Iribas, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

MANANTIAL “IRIBAS -  LARRAUN”.

El manantial “IRIBAS -  LARRAUN” aflora bajo las calizas de la sierra de Aralar, una cordillera montañosa de 1.240 m. de altitud que define la topografía del valle del Larraun, por su cara norte.

El acuífero de la Sierra de Aralar acumula el agua de lluvia que precipita y percola sobre una superficie de unos 200 km2 filtrándose a través de las calizas hasta los diferentes manantiales que por las caras norte y sur de esta Sierra afloran en superficie, en el contacto de las calizas con los materiales más impermeables.

El manantial “IRIBAS -  LARRAUN” aporta un caudal de 20,06 l/s. para abastecimiento de 3 núcleos del valle de Imotz, Irurtzun y 6 núcleos del Valle Arakil, suficiente para abastecer a la población durante todo el año y explotaciones ganaderas de vacuno y porcino.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “IRIBAS -  LARRAUN” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “IRIBAS -  LARRAUN” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, y garantizar una alternativa de suministro, en caso de averías, desde Urdalur y Urruntzurre, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- El agua suministrada es de alta calidad.

3.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera.

RESUMEN SUMINISTROS AL VALLE DE SAKANA (IMOTZ)

La Mancomunidad de Sakana -  Sakanako Mankomunitatea, propone incluir en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, y garantizar una alternativa de suministro, los siguientes puntos de suministro:

| LOCALIDAD | SUMINISTRO | CAUDAL (L/S) | VOLUMEN / AÑO (M3) |
| --- | --- | --- | --- |
| SAKANA | URDALUR | 60 | 1892160 |
| OLAZTI | JAUNKOITURRI | 7,86 | 247873 |
| ETXARRI ARANATZ | AMARITURRIETA | 15 | 473040 |
| DORRAO | SAN DONATO | 1 | 31536 |
| UNANUE | URBEY | 0,7 | 22075 |
| UHARTE ARAKIL | GAMBETA | 8,5 | 268056 |
| ARAKIL | URRUNTZURRE | 6,2 | 195523 |
| IRURTZUN - ARAKIL | IRIBAS - LARRAUN | 20,06 | 632612 |
| TOTAL | 119,32 | 3762876 |

A su vez se propone también mantener los manantiales de Arruazu y de Irañeta.

“AMURGAIN” ARRUAZU

La regata “Amurgain” se localiza en la ladera sur de la Sierra de Aralar y aporta un caudal VARIABLE  hasta 3 l/s. por gravedad al depósito de Arruatzu.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “Amurgain” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos.

Se propone mantener el aprovechamiento de la reagata “Amurgain”  en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera, salvo el periodo estival por falta de suministro.

MANANTIAL “BESACOETXEA” IRAÑETA

El manantial “Besacoetxea” aflora bajo las calizas de la sierra de Andia, una cordillera montañosa de 1.000 m. de altitud que define la topografía del valle de Sakana junto con la Sierra de Aralar.

El manantial “Besacoetxea” aporta un caudal VARIABLE l/s. por gravedad al depósito de Irañeta, insuficiente para abastecer a la población durante todo el año, que se debe  completar en el periodo estival con un 50% de caudal desde Urdalur.

La alternativa al abastecimiento desde el manantial “Gambeta” es abastecer desde Urdalur, cuyo agua debe ser tratada mediante decantación – filtración para bajar la turbidez, hierro y manganeso, con mayor coste en reactivos.

Se propone mantener el aprovechamiento el manantial “Besacoetxea” en el Plan director del Ciclo Integral del agua de uso urbano de Navarra, por los siguientes motivos:

1.- Se realiza una gestión sostenible de los recursos naturales del valle.

2.- Se reducen  los costes energéticos y las emisiones a la atmosfera, salvo el periodo estival por falta de suministro.

MANANTIALES A LOS QUE RENUNCIA MANK. EN EL PLAN DIRECTOR.

Olazti, manantial Arbara, está en Araba (Egino) y necesita bombeo, no hay conducción

Ziordia, regata Rekalde, se renuncia por exceso de turbidez y no asegura caudal en época estival

Altsasu, manantiales antiguos, se renuncia por exceso de turbidez y hierro

Urdiain, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Iturmendi, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Bakaiku, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Arbizu – Lakuntza, manantial se renuncia por exceso de turbidez

Lizarraga, manantial se renuncia porque no asegura caudal en época estival

Oracon Ihabar, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Zuhatzu, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Etxarren, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Ekay, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Etxeberri, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Egiarreta, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Izurdiaga, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Errotz, manantial se renuncia por exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Urritzola, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Aizkorbe, manantial con exceso de turbidez, no asegura caudal en época estival

Para que conste y surta los efectos oportunos,

PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA

David Oroz Alonso